## Slide 1: Iniciar VMNI
CPAP: pO2 disminuida, pCO2: normal. *
Encender oxylog 3000. Tubuladura desechable.
Pulsar SPN/CPAP.
Ajustar FiO2
Ajustar PEEP(EPAP): 5 e ir subiendo de 2 en 2 hasta máx.12mbar.
Psupp: 0
NIV: activado
BIPAP: pO2 disminuida, pCO2: aumentada. *
Encender oxylog 3000. Tubuladura desechable.
Pulsar SPN/CPAP.
Ajustar FiO2
Ajustar PEEP(EPAP): 5 e ir subiendo de 2 en 2 hasta máx.12mbar.
Psupp: 5 (PEEP 5 + Psupp 5 = 10). Máx 25
  IPAP: 10, EPAP 5
Trigger inspiratorio: 3
NIV: activado
Trigger espiratorio %PIF iniciar en 25
Colocar el cabecero de la cama a 45º.
Monitorizar FC, FR, SatO2, TA.
Explicarle al paciente lo que vamos a hacer.
No olvidar que la VMNI no sustituye el tratamiento médico.
FR>25, trabajo respiratorio, SO2<90 con FiO2>50%, SaFi<320, PaFi<250
SI
NO
Tratamiento médico, reevaluar en 30 minutos.
¿Contraindicaciones para VMNI?*
SI
Plantear ventilación mecánica invasiva
NO
pO2 disminuido + paCO2 normal: CPAP
pO2 disminuido + paCo2 >45: BiPAP
* Ver en ruedo